## Slide 1
A2
POSCO 청년 Ai Big Data 아카데미 19기
PODO
AI SMART BULLDOZER
김정원 김주연 이무동 이우철 인바다

## Slide 2
CONTENTS
01
02
03
04
05
06
추진 배경
개발환경
적용 기술 및 기능
프로세스
시연영상
결론

## Slide 3
1. 추진배경

## Slide 5
1. 추진배경
AI SMART BULLDOZER
단위 : 억원
생산가능인구 감소 ▶ 노동력 감소
안전사고 증가와 그에 따른 경제적 손실 증가
업종별 산재 사고사망 현황
단위 : 명
2017
2018
2019
2020
499
506
485
428
458
238
249
269
221
223
232
209
217
206
201
2016
건설업 기타산업 제조업
276,467
203,955
214,002
221,801
251,695
2016
2017
2018
2019
2020
산업재해로 인한 경제적 손실액
생산가능인구(15~64세) 구성비 전망
2035
2022
출처: 통계청

## Slide 6
무인
1. 추진배경 _ 목표
AI SMART BULLDOZER
PODO
AI smart 불도저
운송 무인화
작업 효율성
노동자 안전성

## Slide 7
2. 개발환경

## Slide 8
AI SMART BULLDOZER
Turtlebot3 + Bucket
Hardware
2. 개발환경
Raspberry Pi
Camera
Software
REMOTE PC OS
Robot OS
Language
& Embedded
Computer Vision
- ROS 2 foxy
- Linux
- Ubuntu 20.04
- ROS 2 foxy
- Linux
- Ubuntu 20.04
- Python
- Raspberry Pi 4
- Open CV
- PyTorch
- YOLOv5
- nVIDIA
LIDAR
Raspberry Pi 4
Open CR
Battery

## Slide 9
3. 적용 기술 및 기능

## Slide 10
3. 적용 기술 및 기능 _ 개요
AI SMART BULLDOZER
단위 : 억원
Object Detection
Autonomous Driving
SLAM
YOLOv5
Simulation Localization and Mapping
자율 주행 시 사용
주변 환경 지도를 작성하는 동시에 PODO의 위치를 인식
Robot Operating
NAVIGATION
ROS
로봇 응용 프로그램 개발 지원을 위한 소프트웨어 플랫폼
Ubuntu : 20.04 LTS
ROS : Foxy
Mapping된 지도에서 로봇의 위치와 이동 방향 파악
목표 위치까지 경로 출력
장애물 회피 후 자율주행 실시
You Only Look Once
단 한번의 객체 탐지
통합된 모델 사용
실시간 객체 탐지
OpenCV
Open Source Computer Vision
실시간 이미지 및 영상 프로세싱 라이브러리

## Slide 11
3. 적용 기술 및 기능 _ Autonomous Driving : SLAM
AI SMART BULLDOZER
ROS에서 SLAM 작동 방법
Turtlebot3_core
Turtlebot3_teleop
Sensor_node
odom
Base_footprint
Base_link
Base_scan
tf
Gmapping
(slam_gmapping)
map
Map_server
(map_sever)
Map.pgm & map.yaml
Nav_msgs/OccupancyGrid
scan
Sensor_msgs/LaserScan
Tf/tfMessage
Velocity
Geometry_msgs/Twist
①
②
③
④
⑤
LIDAR SLAM
레이저 sensor로 획득한 데이터로 거리 값 추출.
레이저 센서 포인트 클라우드 데이터를 사용하여 고정밀 거리 측정 가능.
자율주행에는 3차원 라이다 포인트 클라우드를 이용하는 SLAM이 사용됨.
SLAM Mapping

## Slide 12
3. 적용 기술 및 기능 _ Autonomous Driving : SLAM
AI SMART BULLDOZER
Mapping 시연 영상

## Slide 13
AI SMART BULLDOZER
ROS에서 Navigation의 작동 방법
Navigation Working
센싱
(Sensing)
위치추정
(Localization)
모션계획
(Motion Planning)
장애물회피
(Obstacle Avoidance)
Mapping된 지도에서 로봇의 위치와 이동 방향 파악.
목표 위치까지 이동 궤적(Motion Planning) 생성.
모션 계획에서 작성된 이동 궤적을 따라서 목적지까지 이동, 또한 갑자기 나타난 장애물 회피하며 이동.
3. 적용 기술 및 기능 _ Autonomous Driving : Navigation

## Slide 14
3. 적용 기술 및 기능 _ Autonomous Driving : Navigation
AI SMART BULLDOZER
Navigation 시연 영상

## Slide 15
3. 적용 기술 및 기능 _ Object Detection
AI SMART BULLDOZER
대용량의 rock 데이터
YOLO 인식 정확도 확인
이미지 라벨링

## Slide 16
3. 적용 기술 및 기능 _ Object Detection
AI SMART BULLDOZER
객체 인식 결과 영상
YOLO 인식 정확도 확인
2.5배속된 영상

## Slide 17
4. 프로세스

## Slide 18
4. 프로세스 _ 주행
AI SMART BULLDOZER
물체 확인
자율 주행
장애물
회피
목적지
Stone
제거
AI smart 불도저

## Slide 19
AI SMART BULLDOZER
4. 프로세스 _ 통신
Sub PC
Object Detection
Remote PC
SLAM & NAVIGATION
Open CR
MOTOR
LIDAR
PI CAM
Raspberry Pi 4
동작 명령
동작 명령
위치 정보
영상
소켓통신
PODO

## Slide 20
5. 시연 영상

## Slide 21
5. 시연 영상
AI SMART BULLDOZER
2.5배속된 영상

## Slide 22
6. 결론

## Slide 23
6. 결론_한계점 및 개선 기회
AI SMART BULLDOZER
한계점
개선 기회
SERVER를 사용하거나 웹 스트리밍을 사용
보다 더 출력이 높은 TurtleBot용 모터 사용
PI CAM을 Web CAM으로 변경
시야각이 넓은 CAM을 사용하거나 높은 곳에 CAM 설치
Hardware 외관에 보호막을 설치하여 Turtlebot에 이물질이 들어감을 방지
소켓통신을 통한 Object detection시 Delay를 해결하지 못함
돌의 무게가 너무 무거울 때에 PODO의 속도가 느려지는 문제에 직면함
PI CAM의 화질 개선 필요
PI CAM의 사각지대 존재

## Slide 24
A2
감사합니다